## Slide 1
1. Introduction
서울시 공공자전거 대여이력정보를 이용한 대여 유형별 이용특성 연구
A Study on Usage Characteristics of Rental Types by Using Rental History Data
of Public Bicycles in Seoul
정종우1), 이재현2), 모대상2), 이청원3)
1) 서울대학교 건설환경공학부 석사과정, 2) 서울대학교 건설환경공학부 석박사통합과정, 3) 서울대학교 건설환경공학부 교수
2. Literature Reviews
3. Methodology
4. Results
5. Conclusions
6. References
Acknowledgement
Backgrounds
대중교통 이용 시 접근성 문제를 보완 또는 대체할 수 있는 교통수단으로 공공자전거의 가능성을 주목
공공자전거는 시내 주요 지점에 설치된 스테이션으로부터 자전거를 빌려 일정시간 이용 후 반납하는 형태
서울시 공공자전거는 ‘누구나, 언제나, 어디서나 쉽게 편리하게’ 이용할 수 있는 자전거 무인대여 시스템으로 서울시의 교통체증과 대기오염 문제를 해결하고자 도입된 제도
Objectives
본 연구는 서울시 공공자전거 따릉이 대여이력 자료를 활용하여 대여 유형(Round&One-way)에 따른 이용특성 확인
Contributions
(기존 연구) 공공자전거 이용에 영향을 미치는 물리적 환경 요인 혹은 인적 요인에 관한 연구
(본 연구) 대여 유형(Round&One-way)에 따른 도심 내 공공자전거 이용특성에 대한 연구
저자 | 연구목적 | 데이터 | 방법론
Paul DeMaio (2009) | Bike Sharing: History, Impacts, Models of Provision and Future | Cycling population Transit use Green house gases Public health | Descriptive statistics
Juan Carlos (2012) | Optimizing the location of stations in bike sharing programs: A GIS approach | Population Activities Public transport N/W | Descriptive statistics GIS based Method Regression model
Robyn Dowling (2015) | Modeling Bike share station activity: Effects of Nearby Business and Jobs on Trips to and from stations | Built environment Transportation infrastructure | Descriptive statistics Regression model
본 연구 (2019) | 대여 유형에 따른 도심 내 공공자전거 이용 특성에 대한 연구 | 대여이력 정보 지하철역까지 거리 대여/반납 방식 | Descriptive statistics Regression model
Problem Definition & Solution
Round trip은 47,688건(81%), One-way trip 11,068건(19%)으로 불균형 존재
불균형 처리 방법으로 SMOTE(Synthetic Minority Oversampling Technique) 알고리즘 사용
SMOTE Algorithm
오버샘플링 기법 중 합성데이터를 생성하는 방식으로 사용되고 있는 모델
다수 클래스를 샘플링하고 기존 소수 샘플을 보간하여 소수 인스턴스 생성
Descriptive Statistics
대여이력 정보 상위 20개 경로 분석(Round 14건, One-way 6건)
Round Trip은 오전 첨두에 수요가 집중됨, 주말 대비 주중 수요가 높음
One-way Trip은 오후 첨두에 수요가 집중됨, 주중 대비 주말에 수요가 높음
Conclusions
대여 유형을 Round/One-way Trip으로 보았으며, 주말 오후는 Round Trip 유형이 많고 주중 출퇴근 시간대는 One-way Trip 유형이 대다수를 차지
지하철역까지의 거리, 이용시간은 대여 유형에 유의한 영향을 주지 않았으며 주중/주말, 첨두/비첨두가 대여 유형에 영향을 줌을 알 수 있음
Further Studies
자전거 대여소 주변의 사회경제적 변수 추가를 통한 이용특성 확인 필요
주중/주말에 따른 공공자전거 이용패턴이 일반 대중교통의 패턴과 유사하다는 점을 볼 때, 향후 다른 수단과 공공자전거의 비교분석이 가능한지 확인 필요
Midgley, P. (2009). The role of smart bike-sharing systems in urban mobility. Journeys, 2(1), 23-31.
DeMaio, P. (2009). Bike-sharing: History, impacts, models of provision, and future. Journal of public transportation, 12(4), 3.
García-Palomares, J. C., Gutiérrez, J., & Latorre, M. (2012). Optimizing the location of stations in bike-sharing programs: A GIS approach. Applied Geography, 35(1-2), 235-246.
Wang, X., Lindsey, G., Schoner, J. E., & Harrison, A. (2015). Modeling bike share station activity: Effects of nearby businesses and jobs on trips to and from stations. Journal of Urban Planning and Development, 142(1), 04015001.
Yang, Z., Hu, J., Shu, Y., Cheng, P., Chen, J., & Moscibroda, T. (2016, June). Mobility modeling and prediction in bike-sharing systems. In Proceedings of the 14th annual international conference on mobile systems, applications, and services (pp. 165-178). ACM.
권오현, 김명현, & 이성모. (2011). 공공자전거 네트워크 구축 및 대여소 입지 결정 방법론. 대한교통학회 학술대회지, 65, 480-484.
이 논문은 2018년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. NRF-2017R1D1A1B03028218). 서울대학교 공학연구원의 지원에도 감사를 드립니다.
Research process&Description
Estimation Results
Train Data(전체 데이터의 70%)로 Balanced Data 생성을 통해 로지스틱 회귀분석 결과 산출
OR≈1 인 경우: 지하철역까지 거리를 통해 대여 유형(Round&One-way)의 차이를 확인하기는 힘듦
OR<1 인 경우: 이용시간이 증가함에 따라 One-way Trip 확률이 감소하며 주중, 비첨두시에 가까울수록 One-way Trip 확률이 증가함
즉, 주중/주말 이용률과 첨두/비첨두시에는 상관성이 존재하며, 지하철역과의 거리는 유의한 상관성을 갖지 못함
주중에는 주말 대비 One-way Trip 수요가 높은 것으로 추정되며, 이는 첨두시 출퇴근을 위한 One-way Trip 때문으로 판단됨
주말은 주중 대비 Round Trip 수요가 높은 것으로 추정되며, 이는 오후 첨두시 여가 및 운동을 위한Round Trip 때문으로 판단됨
모형에 대한 예측력 척도 AUC(Area Under the ROC Curve)=0.95로 확인됨
구분 | Estimate | Std. Error | Z-value | Pr. (>¦z¦)
(Intercept) | 0.95014 | 0.09114 | 10.425 | < 2e-16***
이용시간 | -0.07632 | -0.0023 | 33.139 | < 2e-16***
주중/주말 | -0.25557 | 0.10452 | -2.445 | 0.0145*
첨두시/비첨두시 | -0.94701 | 0.141797 | -6.679 | 2.41e-11***
지하철역까지 거리 | 0.004051 | 0.000198 | 20.417 | < 2e-16***
Odds Ratio(OR) |  |  |  | 
(Intercept) | 이용시간(분) | 주중(1)/주말(0) | 첨두시(1)/비첨두시(0) | 지하철역까지 거리(m)
2.5860705 | 0.9265154 | 0.7744748 | 0.3879004 | 1.0040593
N | 평균(min) | 평균(m) | DEP_ZONE_NAME | ARR_ZONE_NAME
9568 | 67.88 | 7570.25 | 여의나루역 1번출구 앞 | 여의나루역 1번출구 앞
7174 | 59.41 | 6727.10 | 뚝섬유원지역 1번출구 앞 | 뚝섬유원지역 1번출구 앞
3313 | 58.37 | 6996.95 | 마포구민체육센터 앞 | 마포구민체육센터 앞
3235 | 77.09 | 7503.95 | 고터역 출구 | 고터역 출구
3151 | 60.35 | 5524.99 | 월드컵공원 | 월드컵공원
3078 | 8.58 | 1634.22 | 하늘채코오롱아파트 | 홍대입구역 2번출구 앞
3014 | 61.57 | 10041.10 | 봉림교 교통섬 | 봉림교 교통섬
2884 | 60.10 | 4704.99 | 서울숲 관리사무소 | 서울숲 관리사무소
2565 | 53.40 | 8652.50 | 옥수역 3번출구 | 옥수역 3번출구
2535 | 63.72 | 5492.29 | 서울숲역 4번 출구 옆 | 서울숲역 4번 출구 옆
2365 | 12.96 | 2038.71 | 홍대입구역 2번출구 앞 | 하늘채코오롱아파트
2249 | 64.06 | 10184.65 | 노들역 1번출구 | 노들역 1번출구
2249 | 10.75 | 1336.19 | 건국대학교 (입학정보관) | 건국대학교 학생회관
2142 | 64.87 | 9827.88 | CJ 드림시티 | CJ 드림시티
2122 | 61.02 | 8114.24 | 당산육갑문 | 당산육갑문
1987 | 7.14 | 1575.65 | 장승배기역 5번출구 | 노량진역 5번출구
1906 | 8.26 | 1832.53 | 자양나들목 | 뚝섬유원지역 1번출구 앞
1882 | 50.73 | 8203.96 | 청계천 생태교실 앞 | 청계천 생태교실 앞
1854 | 69.83 | 10641.43 | 흑석역 1번출구 | 흑석역 1번출구
1848 | 11.71 | 1962.78 | 건국대학교 학생회관 | 건국대학교 (입학정보관)
One-way trip
Round trip